МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

И АРХИТЕКТУРЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

__________  								           № ______

Экз. № ___

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства

и архитектуры Ульяновской области от 18.03.2020 № 45-пр

- Внести в региональные нормативы градостроительного проектирования Ульяновской области, утверждённые приказом Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 18.03.2020 № 45-пр                     «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области», следующие изменения:

- перечень используемых терминов и определений дополнить абзацами девять – четырнадцать следующего содержания:

«Велосипедная дорожка или велодорожка - это отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов                            и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

Комплексные площадки – площадки, предназначенные для игр детей            и занятий детьми физкультурой и спортом, предусматривающие выделение функциональных зон для различных возрастных групп детей, функциональных зон для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Общественные пространства - территории в населённых пунктах, предназначенные для использования неограниченным кругом лиц.

Пешеходная дорожка – обустроенная или приспособленная для движения пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения.

Рекреационная зона – зона в границах территории, занятой городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов, а также              в границах иной территории, используемой и предназначенной для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Селитебная территория - территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров                     и других мест общего пользования.»;

- в подразделе 1.7 раздела 1:

- подраздел 1.7.8 дополнить пунктами 1.3 – 1.6 следующего содержания:

«1.3. Расчетные показатели минимальной обеспеченности населения велосипедными дорожками

    - При реконструкции и устройстве новой улично-дорожной сети                 в населённых пунктах должны быть предусмотрены велосипедные дорожки для движения велосипедного транспорта.

Велодорожки могут быть с односторонним и двусторонним движением.

Если велосипедная дорожка является частью автомобильной дороги                 и совмещена с проезжей частью, то она отделяется от проезжей части разделительной полосой или разметкой.

Если велосипедная дорожка является частью автомобильной дороги              и не совмещена с проезжей частью автомобильной дороги, то она отделяется   от проезжей части газоном и (или) бордюром.

Велодорожки должны иметь твёрдое покрытие.

При создании сети велосипедных дорожек необходимо связывать между собой территории населённого пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде, обеспечения безопасности, связности, прямолинейности, комфортности.

В границах планировочного элемента должно быть предусмотрено                 не менее 1 маршрута для движения велосипедистов в виде замкнутого (кольцевого) велосипедного маршрута.

Проектируемые велодорожки должны быть увязаны с существующей сетью велодорожек (при наличии таковых на смежных и (или) близлежащих территориях).

    - Основные параметры велосипедных дорожек в случае комплексного развития территории (незастроенные территории) и в условиях реконструкции существующей застройки следует принимать в соответствии с таблицей 14а.

Таблица 14а. Основные параметры велосипедной дорожки

| Нормируемый параметр | Минимальные значения |
| --- | --- |
|  | при комплексном развитии незастроенных территорий | в существующей застройке (в стеснённых условиях) |
| Расчетная скорость движения, км/ч | 25 | 15 |
| Ширина проезжей части для движения, м, не менее: |  |  |
| однополосного одностороннего | 1,0-1,5 | 0,75-1,0 |
| двухполосного одностороннего | 1,75-2,5 | 1,50 |
| двухполосного со встречным движением | 2,50-3,6 | 2,00 |
| Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м | 1,5-6,0 | 1,5-3,25 |

1.3.3. Возле объектов массового посещения, а также на территории многоквартирной жилой застройки необходимо сооружать открытые велосипедные стоянки, оборудованные стойками, боксами или другими устройствами для постановки и временного (гостевого) размещения велосипедов/самокатов из расчета минимальной обеспеченности:

предприятия, учреждения, организации - для 10 процентов от количества персонала и единовременных посетителей;

объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга - для 15 процентов от количества персонала и единовременных посетителей;

транспортные пересадочные узлы - не менее 10 процентов                               от предусмотренного количества парковочных мест автомобилей;

места проживания - не менее 10 процентов от расчетной численности населения.

  - Обеспеченность населения пешеходными дорожками.

    - Пешеходные дорожки должны устраиваться по основным путям движения пешеходов и с учётом кратчайших расстояний от остановочных пунктов, спортивных, досуговых и игровых площадок, общественных зданий           и сооружений до объектов жилого фонда, а также должны оборудоваться твёрдым видом покрытия.

    - Подходы к объектам общественного назначения, специализированным парковочным местам и остановочным пунктам общественного транспорта должны быть беспрепятственными и удобными (при необходимости с устройством сопряжения двух разноуровневых поверхностей посредством пандусов, лестниц и др.).

    - На путях движения пешеходов следует предусматривать условия безопасного и комфортного передвижения маломобильных групп населения (МГН) в соответствии с требованиями СП 59.13330.

  - Обеспеченность населения общественными пространствами.

1.5.1. В границах планировочного элемента, предназначенного для проектируемой жилой застройки (в том числе индивидуальной жилой застройки), должны быть предусмотрены общественные пространства в виде площадок:

- детские игровые площадки;

- детские спортивные площадки;

- площадки для отдыха взрослого населения;

- спортивные площадки (открытые плоскостные сооружения);

- площадки для выгула животных.

В соответствии с заданием на проектирование могут дополнительно размещаться:

- детские инклюзивные площадки;

- инклюзивные спортивные площадки;

- площадки для занятий активными видами спорта, в том числе скейтплощадки.

1.5.2. В границах планировочного элемента, предназначенного для проектируемых товариществ для ведения садоводства должны быть предусмотрены общественные пространства в виде площадок:

- детские игровые площадки;

- универсальные спортивные площадки.

1.5.3. Площадки должны быть равномерно распределены по всей площади проектируемых территорий, предназначенных для жилой застройки                           и территорий для ведения садоводства.

1.5.4. Площадки рекомендуется создавать с большим разнообразием функциональных возможностей, с учетом использования их совместно людьми, у которых отсутствуют ограничения здоровья, и людьми с ограниченными возможностями здоровья.

# 1.5.5. Детские игровые площадки, детские спортивные площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для различных возрастных групп детей, инклюзивных спортивно-игровых площадок и проектируются               из расчета не менее 0,7 м2 на одного жителя проектируемой территории.

# 1.5.6. В случае проектирования комплексных площадок, их площадь принимается из расчета 0,7 м2 на одного жителя проектируемой территории                 и должна быть не менее 300 м2.

1.5.7. Минимальные размеры площадок для игр детей и детских спортивных площадок на территории для ведения садоводства необходимо принимать согласно таблице 14б.

Таблица 14б. Минимальные размеры площадок для игр детей

и детских спортивных площадок на территории для ведения садоводства

| Объекты | Удельные показатели земельных участков общего назначения, м2 на один садовый земельный участок, при числе садовых земельных участков |
| --- | --- |
|  | от 51 до 100 | 101 - 300 | 301 и более |
| Детская игровая площадка | 2,0 - 1,0 | 0,9 - 0,5 | 0,4 - 0,3 |
| Универсальная спортивная площадка | 4,0 - 3,4 | 3,2 - 2,8 | 2,7 - 2,5 |

1.5.8. Площадки для выгула животных должны размещаться за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов, парков лесопарков, иных территорий объектов зеленого фонда.

1.5.9. Размеры площадок для выгула животных принимаются 400 - 600 м2.

1.5.10. Радиус обслуживания населения площадками для выгула животных – не более 700 м.

1.5.11. Расстояние от границы площадки для выгула животных до окон жилых и общественных зданий, участков дошкольных образовательных                     и общеобразовательных организаций, детских игровых площадок, площадок для занятий физкультурой взрослого населения, площадок отдыха взрослого населения - не менее 40 м.

1.6. Обеспеченность населения общественными туалетами.

1.6.1. В парках, местах массового отдыха населения, на территориях торговых объектов, пляжей должны быть установлены общественные туалеты.

1.6.2. На территориях общественных пространств должны быть установлены общественные туалеты, исходя из расчета одно место на 500 посетителей.

# 1.6.3. Рекомендуемый радиус обслуживания населения общественными туалетами на территории общественных пространств - не более 750 метров.»;

# 3) раздел 2 дополнить таблицей 16.1 следующего содержания:

«Таблица 16.1

| № пп | Наименование объекта | Расчётный показатель | Обоснование расчётного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные показатели минимальной обеспеченности населения велосипедными дорожками | Уровень обеспеченности | Установлен в соответствии с требованиями: СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»; Приказа Минстроя России от 29.12.2021 № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территории муниципальных образований»; ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования»; СП 401.1325800.2018. «Здания и комплексы высотные. Правила градостроительного проектирования». |  |
| 2 | Обеспеченность населения пешеходными дорожками | Уровень обеспеченности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89». |  |
| 3 | Обеспеченность населения общественными пространствами | Уровень обеспеченности | Установлен в соответствии с требованиями: СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89»; Приказа Минстроя России от 29.12.2021 № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территории муниципальных образований». |  |
| 3.1 | Детские игровые и детские спортивные площадки | Уровень обеспеченности, кв. м. на 1 жителя | Установлен в соответствии с приказом Минстроя России и Минспорта России от 27 декабря 2019 г. N 897/пр/1128 «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры». |  |
|  |  | Уровень обеспеченности, кв. м. на 1 садовый земельный участок | В соответствии с СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СниП 30-02-97* Планировка и застройка территории садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)». |  |
| 3.2 | Площадки для выгула животных | Уровень обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с требованиями СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов». |  |
|  |  | Радиус доступности | Показатель установлен в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования». |  |
| 4 | Обеспеченность населения общественными туалетами | Уровень обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с требованиями постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 (ред. от 14.02.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». |  |
|  |  | Радиус доступности | Показатель установлен в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования». | ». |

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр                                                                                                      М.В.Додин